## Slide 1: Roboguide
Softvér Roboguide

## Slide 2: Softvér Roboguide
Je to simulačný softvér firmy Fanuc.
Slúži na offline programovanie a simulácie robotov firmy Fanuc.
Pomocou tohto softvéru je možné navrhnúť alebo vizualizovať pracovisko robota
A zároveň tvoriť programy, ktoré budú následne aplikované na reálneho robota na pracovisku.

## Slide 3: Vytvorenie bunky – pracoviska v softvéri Roboguide
Pred samotným programovaním je potrebné navrhnúť pracovisko (bunku) kde bude robot pracovať.
Základom tvorby bunky je zadefinovanie informácií o robotovi, ktorý bude v bunke pracovať.
Na toto slúži Workcell Creation Wizard. Je dostupný z úvodnej ponuky pri spustení RoboGuide, alebo pri vytváraní novej bunky výberom možnosti File → New Cell.

## Slide 4: Postup jednotlivých krokov
Process Selection: Výber činnosti ktorú bude robot vykonávať. RoboGuide poskytuje niekoľko modulov zameraných na určité činnosti ako napríklad práca z materiálom (HandlingPRO), paletizácia (PalletPRO), zváranie (WeldPRO) a pod.
WorkCell Name: Názov pracovnej bunky.
Robot Creation Method: Metóda vytvorenia robota, na výber je niekoľko možností.
Robot Software Version: Voľba verzie ovládacieho softvéru robota.
Robot Application/Tool: Výber nástroja/efektora. Je možné ponechať robota bez efektora a zvoliť efektor počas tvorby programu.
Group 1 Robot Model: Výber modelu robota, napr. FANUC LR Mate-200iD.
Additional Motion Groups: Výber robotov a pozicionérov pre dodatočné pohybové skupiny.
Robot Options: Výber softvérových rozšírení pre ovládacie rozhranie robota.
Zhrnutie: Celkový prehľad zvolených možností.

## Slide 5: Prázdna bunka s robotom umiestneným na začiatku súradnicového systému

## Slide 6: Návrh pracoviska
Po vytvorení bunky je potrebné doplniť všetky modely ktoré budú reprezentovať pracovisko.
V ľavej časti okna sa nachádza strom ktorý obsahuje prehľad o všetkých objektoch nachádzajúcich sa v bunke.
Slúži taktiež na vkladanie modelov do bunky.
Objekty na nachádzajú v časti Fixtures a predmety určené na manipuláciu v časti Parts.

## Slide 7: Voľba efektora
Efektor bude v našom prípade nástroj robota – uchopovacie zariadenie.
V strome sú jednotlivé nástroje definované pod položkou Tooling.

## Slide 8: TCP bod (stredový bod nástroja)
Je počiatočne umiestnený na zápästí robota, avšak je potrebné jeho polohu upraviť podľa použitého efektora (nástroja). Pomocou položky UTOOL.
Položka Edit UTOOL – zadefinovanie novej polohy TCP bodu
Use Current Triad Location - potvrdenie polohy.

## Slide 9: Kontrola pracovného priestoru robota

## Slide 10: Umiestnenie objektu
Pre vytvorenie simulácie je potrebné umiestniť do bunky objekt, s ktorým budeme manipulovať.
Model vyberieme pomocou možností Parts → Add Part → CAD Library.
V okne Parts je možné určiť polohu a viditeľnosť počas programovania a simulácie.
V okne Simulation vyberáme operácie povolené v prípade daného objektu.
V sekcii Tooling rovnakým spôsobom definujeme vlastnosti aj pre efektor robota.

## Slide 11: Okno Parts a okno Simulation

## Slide 12: Príklad hotovej bunky a simulácie

## Slide 13: Tvorba programu - definovanie pozícií
Programovanie robotov offline prebieha pomocou virtuálnej ovládacej jednotky TeachPendant.
Pomocou TeachPendantu definujeme jednotlivé pozície, body, interpolačnú metódu, rýchlosť pohybu, dráhu a pod.

## Slide 14: Definovanie pozícií
1. HOME pozícia
2. Pozícia pre uchopenie predmetu
3. Pozícia pre položenie predmetu
V našom prípade uložíme pozície do pamäte ako pozičné registre (PR).
Postup: DATA → Type → Position Reg.
Vytvoríme 4 pozičné registre.
Register OFFSET poslúži na vytvorenie počiatočných pozícií pre uchopenie a položenie objektu.
Funkcia RECORD – slúži na uloženie pozície, pomocou nej je možné robota manuálne posunúť do potrebnej pozície (napr. uchopením TCP bodu).
SHIFT + RECORD – uloženie pozície do aktuálneho registra.
Pokiaľ poznáme presné súradnice polohy, je možné zadefinovať polohu manuálne pomocou tlačidla POSITION.

## Slide 15: Definovanie pozícií

## Slide 16: Register OFFSET
Tento register reprezentuje posunutie danej polohy o určitú vzdialenosť v osi Z (prípadne tiež v osiach X a Y).
Je potrebné teda manuálne zadať hodnotu posunutia.
Offset sa používa hlavne z bezpečnostných dôvodov.
Pri presúvaní do pozície pre uchopenie predmetu by mohlo dôjsť ku kolízií s daným objektom.

## Slide 17: Definovanie súradnicového systému
Samotný program vytvoríme pomocou tlačidiel SELECT → CREATE a pomenujeme ho (meno programu nemá začínať číslicou).
Prvým krokom pri tvorbe programu je zadefinovanie súradnicových systémov.
UFRAME_NUM=0: Číslo používateľského súradnicového systému. Nakoľko nevyužívame žiadny užívateľský, prípadne iný definovateľný súradnicový systém, hodnota tohto príkazu je 0 (základný používateľský systém).
UTOOL_NUM=1: Číslo nástrojového súradnicového systému. V sekcii Tooling je možné zadefinovať až 10 rôznych nástrojov a súradnicových systémov.

## Slide 18: HOME pozícia
Z nej bude robot vychádzať a následne sa vráti do tejto pozície po ukončení cyklu.
J: Interpolačná metóda využitá pri pohybe. J značí, že ide o kĺbovú (Joint) interpoláciu. K dispozícií je ešte lineárna (L) a kruhová (C) interpolácia.
PR [1:HOME]: Súradnice TCP bodu v danej pozícií. Využijeme vytvorený pozičný register (PR) s názvom HOME.
30%: Rýchlosť pohybu. Existuje viacero možností ako definovať rýchlosť pohybu napríklad °/s alebo mm/s. V našom prípade je rýchlosť definovaná percentuálne. Maximálna rýchlosť robota je 100%, zadaná hodnota teda predstavuje 30% z tejto rýchlosti.
FINE: Spôsob dosiahnutia bodu/priblíženia sa k bodu. Parameter FINE značí, že robot zadaný bod dosiahne. Je možné definovať aj parameter CNT (v tom prípade by robot zadaný bod obišiel s určitým polomerom).

## Slide 19: Uchopenie objektu
Program pre simuláciu uchopenia môžme vytvoriť výberom z ponuky v hornej časti okna RoboGuide softvéru: Teach → Add Simulation Program.
Definícia operácie: Inst → Pickup.
Pickup: Výber objektu s ktorým sa bude manipulovať. Je možné zvoliť len objekty vložené ako Part.
From: Fixture, z ktorej bude bude objekt odobratý, v našom prípade jeden z dopravníkov.
With: Nástroj určený pre manipuláciu s objektom (efektor robota).

## Slide 20: Uchopenie objektu - program
Následne môžme zapísať do programu jednotlivé body pomocou tlačidla POINT.
J PR[2:PICK] 30% FINE Offset, PR [4:OFFSET]: Pohyb pomocou kĺbovej interpolácie do bodu uloženom v PR 2, rýchlosťou 30%. Offset o vzdialenosť v PR 4.
J PR[2:PICK] 30% FINE: Pohyb pomocou kĺbovej interpolácie do bodu uloženom v PR 2.
CALL PICK: Spustenie („zavolanie“) simulačného programu pre uchopenie objektu.
J PR[2:PICK] 30% FINE Offset, PR [4:OFFSET]: Pohyb do Offset pozície.

## Slide 21: Položenie objektu
Vytvorenie simulačného programu pre položenie je totožné ako pri programe pre uchopenie.
Drop: Výber objektu ktorý bude položený.
From: Nástroj v ktorom je uchopený objekt.
ON: Fixture, na ktorú bude objekt položený, v našom prípade druhý dopravník.

## Slide 22: Séria príkazov pre položenie objektov
Má totožnú štruktúru:
J PR[3:PLACE] 30% FINE Offset, PR [4:OFFSET]: Pohyb pomocou kĺbovej interpolácie do bodu uloženom v PR 3, rýchlosťou 30%. Offset o vzdialenosť v PR 4.
J PR[3:PLACE] 30% FINE: Pohyb pomocou kĺbovej interpolácie do bodu uloženom v PR 3.
CALL PLACE: Spustenie („zavolanie“) simulačného programu pre položenie objektu.
J PR[3:PLACE] 30% FINE Offset, PR [4:OFFSET]: Pohyb do Offset pozície.

## Slide 23: Návrat do HOME pozície
Po položení objektu sa robot vráti do HOME pozície a pracovný cyklus sa ukončí.

## Slide 24: Príklad kompletného programu