## Slide 1: Programovanie LEGO robotov
NXT

## Slide 2: Úvod do programovania
Prostredie na programovanie LEGO MINDSTORMS Education NXT Programming si spustíme:
Pomocou odkazu umiestneného na pracovnej ploche
Alebo cez ponuku Štart - Všetky programy - LEGO MINDSTORMS Edu NXT 2.1 - NXT 2.1 Programming.

## Slide 3: Úvod do programovania
Úvodná obrazovka:
Pre prácu s existujúcim programom si vyberieme program z ponuky a tlačidlom GO ho otvoríme
Pri tvorbe nového programu zadáme názov a klikneme na tlačidlo GO.

## Slide 4: Paleta COMMON
Obsahuje bežne používané príkazy.
Príkaz MOVE
Príkaz RECORD/PLAY
Príkaz SOUND – zvuk
Príkaz DISPLAY
Príkaz WAIT – čakanie
Príkaz LOOP – cyklus
Príkaz SWITCH - vetvenie

## Slide 5: Príkaz MOVE – pohyb/zastavenie
zapne/vypne jeden alebo viac motorov zvoleným smerom, na zvolenú dobu, zadanou silou, automaticky reguluje smer a rýchlosť, umožňuje na konci zabrzdiť.
Port: pre každý z portov A, B, C možno zaškrtnúť, či príkaz daný motor ovplyvňuje alebo nie.
Direction: nastavenie smeru chodu motorov – vpred, vzad, STOP.
Steering: funguje len ak sme zaškrtli dva motory. Stredná poloha znamená pohyb priamo vpred, iné polohy znamenajú posun vpred so zatáčaním do oblúka.
Power: hodnoty 0-100 určujú rýchlosť a zároveň silu motora.
Duration: určuje trvanie príkazu, na ďalší príkaz sa prejde až po zastavení motorov (okrem možnosti neobmedzenej doby trvania pohybu motorov).
Next action: motory sa zastavia buď pribrzdením (Brake) alebo odpojením od napájania (Coast).

## Slide 6: Príkaz RECORD/PLAY
Príkaz zaznamenávania, umožní zaznamenať a znovu vykonať postupnosť pohybov na motoroch, pohyby sa uchovávajú v súbore.
Action: Record – zaznamenávanie, Play – zopakovanie pohybu
Name: meno súboru, kam sa postupnosť pohybov uloží.
Recording: voľba motorov, ktoré sa zaznamenajú.
Time: časová dĺžka zaznamenávania – v sekundách

## Slide 7: Príkaz SOUND - zvuk
Zahrá zvuk zo zvukového súboru, alebo zadaný tón.
Action: Sound File – zahrá zvuk z vybraného zvukového súboru, Tone – zahrá jeden tón.
Control: Play – začne hrať, Stop – zastaví prehrávanie súboru.
Volume: hodnota 0-100 určuje hlasitosť zvuku.
Function: zaškrtnutím Repeat sa zvuk bude prehrávať dookola.
File: meno zvukového súboru.
Wait: po zaškrtnutí Wait for Completion, program bude pokračovať až keď zvuk dohrá. Inak program pokračuje a zvuk sa prehráva v pozadí.
Note: výber noty, ktorú má program zahrať. Výber môžeme vykonať kliknutím na klávesu.

## Slide 8: Príkazy DISPLAY a WAIT
Display – vykreslí na displej obrázok zo súboru, vypíše text alebo číslo, nakreslí bod, úsečku, kružnicu, zmaže obrazovku.
Wait – Čakanie – počká požadovaný čas, alebo kým nenastane požadovaná udalosť – stlačenie tlačidla, zmena na niektorom zo senzorov, uplynutie doby časovača, prijatie správy.
Control: Time – čaká zadaný čas, Sensor – čaká na nejakú udalosť .
Until: Seconds – počet sekúnd čakania
Sensor – určuje typ senzora, na ktorom sa má stať nejaká udalosť. Možnosti – Touch sensor, Light sensor, Sound sensor, Ultrasonic sensor, Rotation sensor, NXT Buttons, Timer, Recieve Message.

## Slide 9: Príkaz LOOP - cyklus
opakuje ohraničenú postupnosť príkazov zadaný počet-krát, donekonečna, kým neuplynie zadaná doba, alebo kým nenastane požadovaná udalosť - stlačenie tlačidla, zmena na niektorom zo senzorov, uplynutie doby časovača, prijatie správy.
Control: Forever – opakovanie donekonečna.
Count – zadaný počet opakovaní.
Time – kým neuplynie stanovený čas od začiatku vykonávania cyklu – v sekundách.
Sensor – kým nie je splnená požadovaná udalosť na senzore, tlačidlách NXT, časovači, alebo nie je prijatá správa.

## Slide 10: Príkaz SWITCH - vetvenie
Dovoľuje vykonať postupnosť príkazov len vtedy, ak je alebo nie je splnená zadaná podmienka.
Control: Sensor – test na hodnotu prijatú zo senzora, NXT tlačidla, časovača, prijatej správy.
Value – test na konkrétnu hodnotu.
Display: zobrazenie vetiev podmienky na displeji.
Type: určuje typ vstupnej hodnoty prichádzajúcej do vetviaceho príkazu.
Conditions: testované hodnoty.

## Slide 11: Ovládacie prvky v NXT programe
Správca jednotiek
Nahraj program
Nahraj a spusť označenú časť schémy
Nahraj a spusť aktívny list (program)
Zastav program

## Slide 12: Ukážka blokového programu
Programovanie v prostředí NXT-G prebieha blokovo, to znamená, že program sa skladá z funkčných blokov umiestnených na sekvenčnej línii určujúcej smer toku programu.
Štart programu
Telo programu
Koniec programu

## Slide 13: Sekvenčná línia, jednovláknová, viacvláknová
Sekvenčná línia (programové vlákno) určuje smer toku programu. Začína v štartovacom bode a bloky na nej sa vykonávajú v poradí smerom ku koncu. Každý blok musí byť umiestnený na tejto línii, inak bude považovaný za chybný,
Jednovláknová sekvenčná línia

## Slide 14: Sekvenčná línia viacvláknová
Viacvláknová (rozvetvená) sekvenčná línia – rozvetvenie sekvenčnej línie predstavuje paralelný chod vetiev. Tvorí sa držaním Shift a vedením ľubovoľným smerom.

## Slide 15: Dátové typy
Číslo – existujú tu celé čísla ako parametre blokov, nebo reálne čísla zaokrúhlená na 3 platné číslice u premenných nebo 6 platných číslic u matematického bloku.
Logická hodnota – dosahuje dve hodnoty - pravda a nepravda.
Text – dĺžka textového reťazca je obmedzená voľnou pamäťou jednotky NXT, teoreticky cez 64 tisíc znakov.
Príklad dátovej línie:
Chybný dátový typ
Textový reťazec
Logická hodnota
Číselná hodnota

## Slide 16: Príklady jednoduchých programov NXT
Program č. 1 - V programe je použitý je dotykový senzor (pripojený k portu 4) a dva servomotory (pripojené k portom C a B). Program hovorí aby sa robot v prípade stlačeného tlačidla dotykového senzoru pohyboval dopredu. V opačnom prípade sa bude pohybovať dozadu.